ROMÂNIA

JUDEŢUL  MUREŞ

ORAŞUL  MIERCUREA NIRAJULUI

# Piaţa Bocskai  István, Numărul 54, Miercurea Nirajului, Judeţul Mureş, Cod poştal 547410

# Telefon: 0265.576004  Fax: 0265.576080                     e-mail: primariamniraj@lorinfo.ro

Nr. ____________

Aprobat Toth Sandor - PRIMAR _________________

CAIET DE SARCINI

Proiectare și execuție

Instalații electrice de iluminat public ambiental în zona Primăriei

Miercurea Nirajului, Județul Mureș

DATE GENERALE

- Denumirea investiției		Instalații electrice de iluminat public ambiental în zona Primăriei

- Amplasamentul			Miercurea Nirajului,

- Titularul investitiei		Orașul Miercurea Nirajului

- Beneficiarul investitiei		Orașul Miercurea Nirajului

Lucrări de instalații electrice propuse spre proiectare și execuție :

- Iluminatul decorativ al clădirii Primăriei cu corpuri de iluminat încastrate în pavajul nou realizat.

- Iluminatul decorativ ale elementelor decorative de beton, ce se realizează cu ocazia reamenajării zonei din fața Primăriei.

- Iluminatul general al zonei, realizat cu stălpi metalici de înălțime maximă de 5 m.

Se va realiza proiectarea și execuția sistemului de iluminat descris în cele de mai sus. Se vor folosi corpuri de iluminat cu LED-uri de mare eficiență luminoasă, pentru a reduce consumul de energie electrică la un nivel cât mai mic. Corpurile de iluminat vor avea gradele de protecție corespunzătoare zonei, unde urmează a fi montate.

Stâlpii metalici folosiți vor fi de o înălțime maximă de 5 m. Se vor folosi stâlpi metalici zincați.

Cablajul sistemului de iluminat ce urmează a fi proiectat și executat se va realiza subteran în tubulatură de protecție. Tuburile de protecție se vor poza în șanț pe pat de nisip. Adâncimea de pozare este de cel puțin 0,7 m față de cota finită a pavajului. Pozarea se va realiza între două straturi de nisip de 10cm, cu bandă avertizoare deasupra și pământ rezultat din săpătură, din care s-au îndepărtat toate corpurile care ar putea produce deteriorarea tuburilor de protecție. Se admite acoperirea cablurilor din șanț cu pământ prelucrat, astfel încât granulația să nu depășească 30 mm și compactat prin burare.

Proiectul va fi supus verificării conform L.440/2002. Executantul se obligă că va respecta prevederile proiectului și a fișelor tehnologice. Eventualele schimbari de solutii vor fi efectuate numai cu avizul scris al proiectantului.

În decursul lucrărilor, executantul va răspunde pentru angajații săi din punct de vedere al protecției muncii și prevenirea și stingerea incendiilor.

Zona afectată de lucrări se vor readuce în stadiul inițial de dinainte a lucrărilor.

DURATA DE REALIZARE ȘI ETAPELE PRINCIPALE

Durata de realizare a etapei de investiţie în cauză este de:

- Proiectare:					20 zile lucrătoare de la semnarea contractului.

- Execuție:					2 luni de la Ordinul de Începere a Lucrărilor

ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ PROIECTAREA / EXECUTAREA LUCRĂRII:

- NP 062-02 Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier și pietonal;

- I7-2011 – Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice cu tensiuni până la 1000V c.a. și 1500V c.c.;

- PE 134/95 - Normativ privind metodologia de calcul al curenților de scurtcircuit în rețelele electrice cu tensiunea sub 1 KV;

- PE 132/2003 - Normativ pentru proiectarea retelor electrice de distribuție publică;

- NTE007/08/00 - Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice;

- STAS 6616/83 - Instalații de legare la nul de protecție;

- 1RE-I 226/2002-Instrucțiuni de realizare a protecțiilor împotriva supratensiunilor în instalațiile electrice de joasă tensiune;

- 1RE-Ip-30-2004 – Îndreptar de proiectare și execuție a instalațiilor de legare la pământ;

- 1RE-Ip-3-91 – Îndrumar de proiectare pentru instalații de iluminat public;

- NTE001/03/00-Normativ privind alegerea izolației, coordonarea izolației și protecția instalațiilor electroenergetice împotriva supratensiunilor;

- STAS 2612 – 87 Protecția împotriva electrocutărilor. Limite admise;

- STAS 12604 – 87 Protectia împotriva electrocutărilor. Prescripții generale;

- STAS 12604/4-89 Protecția împotriva electrocutărilor. Instalații electrice fixe. Prescripții generale;

- STAS 12604/5-90 Protectia împotriva electrocutărilor. Prescripții de proiectare, execuție și verificare;

- STAS 4102 – 85 Piese pentru instalații de legare la pământ de protectie;

- STAS 297/1 – 88 Culori și indicatoare de securitate. Condiții tehnice generale;

- STAS 297/2 – 92 Indicatoare de securitate. Reprezentări;

- O.U.G. privind protecția mediului nr. 195/2005

- Legea 307/2006 privind Apărarea împotriva incendiilor;

- Norme Generale din 28 februarie 2007 - Apărare împotriva incendiilor;

- Legea 319/2006 – Legea Securității și sănătății în muncă;

- HG 300/2006-Privind cerintele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile;

SuprafeȚele de teren ocupate

Regimul juridic: Terenul pentru pozarea cablului se află în intravilanul (domeniul public) al municipiului Miercurea Nirajului.

Regimul economic: Reglementări speciale pentru zona în cauză: nu sunt.

Regimul tehnic: Suprafaţa de teren ocupată definitiv 0 mp, temporar 42,5 mp.

Lucrările de organizare de şantier

Organizarea de șantier se va efectua pe baza Planului propriu de securitate si sănătate a antreprenorului conform Cap.III. din HG 300/2006-MO 252/21.03.2006;

Reamenajarea terenurilor afectate se va executa tinind cont si de indicatiile din Chestionarul Aspecte de mediu din proiect. Pe perioada de executie a lucrarilor de organizare santier este obligatorie obtinerea unui impact negativ minim asupra solului.

ProtecȚia mediului, Securitatea Și SĂnĂtatea Muncii Și ApĂrarea Împotriva incendiilor

Date privind protecţia mediului ÎnconjurĂtor:

Situaţia iniţială

Terenul pe care se vor amplasa instalaţiile electrice proiectate se află în domeniu public, cu nivel de poluare caracteristic zonelor urbane.

În timpul lucrărilor :

Pe durata de execuţie a lucrărilor terenul va fi afectat de lucrările de săpătură necesare pozarii cablului de joasa tensiune. Nu sunt necesare defrişări.

După finalizarea lucrărilor :

Terenul afectat de lucrările de săpătură va fi readus la parametrii anteriori începerii lucrărilor energetice, respectiv va fi nivelat şi curăţat de deşeuri prin grija constructorului

Gospodărirea deşeurilor

Tipurile de deşeuri rezultate din execuţia lucrărilor de construcţii sunt menţionate în tabelul de mai jos:

| Nr. Crt. | Tip deşeu | Cod (dupa HG 856/2002) | Cantitate rezultata | Mod de Eliminare / Valorificarea | Cine executa operatia de elim. / valorif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ambalaje de hârtie şi carton | 15.01.01 | 45 kg | Valorificare prin unităţi autorizate să desfăşoare activităţi de colectare şi /sau valorificarea acesturi tipuri de deşeuri | Constructorul |
| 2 | Ambalaje de materiale plastice | 15.01.02 | 35 kg | Valorificare prin unităţi autorizate să desfăşoare activităţi de colectare şi /sau valorificarea acesturi tipuri de deşeuri | Constructorul |
| 3 | Materiale ceramice | 17.01.03 | -- | Eliminarea la depozitul sau locul indicat de primǎria localităţii | Constructorul |
| 4 | Materiale plastice | 17.02.03 | -- | Valorificare prin unităţi autorizate să desfăşoare activităţi de colectare şi /sau valorificarea acesturi tipuri de deşeuri | Constructorul |
| 5 | Aluminiu | 17.04.02 | 2 kg | Valorificare prin unităţi autorizate să desfăşoare activităţi de colectare şi /sau valorificarea acesturi tipuri de deşeuri | Constructorul |
| 6 | Fier, fontă, oţel | 17.04.05 | -- | Valorificare prin unităţi autorizate să desfăşoare activităţi de colectare şi /sau valorificarea acesturi tipuri de deşeuri | Constructorul |
| 7 | Pământ şi pietre | 17.05.04 | 5.5 t | Eliminarea la depozitul sau locul indicat de primǎria localităţii | Constructorul |

Materialele valorificabile/ refolosibile specificate în tabelul de mai sus se vor preda beneficiarului lucrării conform procedurii de predare-primire a acestora.

Constructorul va asigura:

- Colectarea selectivă a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor de construcţii;

- Depozitarea temporară corespunzătoare a fiecărui tip de deşeu rezultat (depozitare în recipienţi etans, cutii metalice/PVC, butoaie metalice/PVC  etc);

- Efectuarea transportului deşeurilor în condiţii de siguranţă la agenţi economici 	specializaţi  în valorificarea deşeurilor sau la depozitul de deşeuri inerte a localităţii.

Este interzisă arderea/neutralizarea şi abandonarea deşeurilor în instalaţii, respectiv in locuri neautorizate acestui scop.

Gradul de afectare a aşezărilor umane

Aşezările umane învecinate amplasamentului instalaţiilor proiectate  nu vor fi afectate de instalaţiile electrice proiectate . În timpul execuţiei lucrărilor, constructorul  va rezolva reclamaţiile şi sesizările apărute din propria vină şi datorită nerespectării legislaţiei şi  a reglementărilor de mediu.

Constructorul va avea în vedere ca execuţia  lucrărilor să nu creeze blocaje ale căilor de acces particulare sau ale căilor rutiere învecinate amplasamentului lucrării.

La terminarea lucrărilor, suprafeţele de teren ocupate temporar vor fii predate, prin refacerea acestora în circuitul funcţional iniţial. Constructorul are obligaţia de a preda amplasamentul beneficiarului, liber de reclamaţii şi sesizări.

Substanţe periculoase şi toxice utilizate:

Instalaţiile de distribuţie a energiei electrice existente precum si cele proiectate nu produc si

nu folosesc substanţe toxice. Protecţia împotriva electrocutărilor la instalaţiile proiectate se realizează conform prevederilor standardizate (STAS 12604/5 – 90).

Protecţia calităţii apelor:

Instalaţiile electroenergetice proiectate nu reprezintă surse de poluare pentru apele de suprafaţă şi subterane. Se interzice deversarea de către constructor, în apele de suprafaţă a substanţelor periculoase (combustibil, uleiuri, vopsele etc.), precum şi a deşeurilor inerte rezultate.

Protecţia aerului:

Nu exista surse de poluanţi pentru aer. Utilajele şi mijloacele de transport folosite la executarea lucrărilor trebuie să corespundă din punct de vedere tehnic, pentru a evita poluarea  mediului cu noxe rezultate din combustibil.

Protecţia împotriva zgomotului si vibraţiilor:

Pe perioada de execuţie a lucrărilor energetice se vor utiliza mijloace de transport şi utilaje (automacarele etc.) conform normelor R.A.R. Maşinile şi utilajele folosite la executarea lucrărilor trebuie să corespundă cerinţelor tehnice de nivel acustic.

Protecţia împotriva radiaţiilor:

Nivelul radiaţiilor electromagnetice nu depăşesc normele admise.

Protecţia solului si subsolului:

Instalaţiile proiectate nu au surse de poluanţi pentru sol si subsol. La utilajele folosite în execuţie se vor lua măsuri de prevenire a scurgerilor de produse petroliere. Se interzice deversarea pe sol a substanţelor periculoase (uleiuri, combustibil vopsele, diluanţi etc.)

Constructorul va deţine şi utiliza rezervoare / recipienţi etanşi pentru depozitarea temporală a materialelor şi substanţelor periculoase .

Protecţia ecosistemelor terestre si acvatice:

Nu exista poluanţi sau activităţi ce pot afecta ecosistemele acvatice si terestre.

Modul de respectare a legislaţiei în domeniul protecţiei mediului:

Pe parcursul realizării lucrărilor, executantul are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a proteja mediul în incinta şi în afara şantierului  şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor sau utilităţilor publice, rezultat din poluare, zgomot sau alţi factori generate de metodele sale de lucru. Constructorul  este obligat să soluţioneze  orice reclamaţie rezultată din nerespectarea legislaţiei de mediu şi care se dovedeşte a fi întemeiată.

După terminarea lucrărilor suprafaţa terenului se va amenaja astfel încât să se încadreze în relieful general înconjurator, sau nu prezinte obstacole la scurgerea apelor 	şi să nu constituie locuri propice stagnărilor. Executantul lucrării are obligaţia de a cunoaşte şi aplica legislaţia şi reglementările specifice cu referire la:

- OUG 195/2005 – privind protecţia mediului cu modificarile si completarile aduse R195/2005*, Lg. 265/2006*, OTU 57/2007*, OTU 114/2007* si de OTU 164/2008

- Protecţia solului ORDIN 756/03.11.1997-complectata de ordin 1144/2002 , modificată de: Ordinul 592/02;

- Legea apelor nr. 107/1996A-cu modificarile si completarile aduse de   Legea  310/2004,  Legea 112/2006, OTU 3/19.02.2010

- H.G. 856/2002 privind evidenţa gestionării deşeurilor şi pentru aprobarea listei    cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

- H.G. 349/2005 – privind depozitarea deşeurilor;

- H.G. 621/2005 – privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje;

- H.G. 448/19.05.2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;

- Legea 265 / 2006 – Legea protectiei mediului;

- Ordin nr. 860/26.09.2002 - pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului

- Legea101/2011-pentru prevenirea si sanctionarea unor fapte privind degradarea mediului

- Legea 211/2011-privind regimul deseurilor-inlocuieste OUG78/2000

- Legea104/2011-cu privire la Calitatea aerului inconjurator inlocuieste Legea 243/2000

Pentru respectarea prevederilor din HG 856/2002 (Modificată de: HG 210/2007) care menţionează obligativitatea ţinerii evidenţei deşeurilor, la finalul fiecărei lucrări se va întocmi între executant şi beneficiar un proces verbal, care va cuprinde evidenţa deşeurilor generate şi modul în care au fost valorificate/eliminate.

Deşeurile reciclabile rezultate în perioada de execuţie se vor valorifica prin unităţi specializate în acest  sens, iar cele nereciclabile se vor depozita pe platforma de depozitare a localităţii. Ca urmare a aplicării legislaţiei şi reglementărilor de mediu, constructorul va lua toate măsurile necesare de protecţie a factorilor de mediu.

Măsuri de protecţia mediului pe perioada de exploatare

Nu sunt necesare măsuri de protecţia mediului  şi nici monitorizarea normelor de protecţie a mediului. Construcţiile şi instalaţiile proiectate nu produc deşeuri şi nu poluează mediul în timpul exploatării.

MĂSURI SPECIFICE DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ:

La executarea lucrãrilor de montaj:

La realizarea lucrărilor prezentate în această documentaţie se vor respecta cu stricteţe Legea 319/2006-Legea securitatii si sanatatii in munca, H.G 1146/30.08.2006-Norme metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, Legea 307/2006-Legea apararii impotriva incendiilor Ord.163/2007. Începerea lucrărilor se va face numai după stabilirea unui program de întreruperi.

Execuţia lucrărilor se va face pe baza convenţiei de lucru. Întrucât lucrarea va fi executată de personal delegat care aparţine unei unităţi de construcţii - montaj specializată pentru lucrări în instalaţii electrice ce va executa lucrări noi, la începerea lucrărilor între unitatea de construcţii - montaj şi unitatea de exploatare se va încheia o convenţie de lucru.

Admiterea la lucru se va face numai pe baza autorizaţiei de lucru care va trebui să cuprindă toate măsurile tehnice şi organizatorice menite să garanteze securitatea muncii.

- se vor monta tăbliţe şi inscripţii avertizoare la fiecare loc de muncă

Organizarea de santier se va efectua pe baza Planului propriu de securitate si sanatate a antreprenorului sau subantreprenorului conform Cap.III. din HG 300/2006-MO 252/21.03.2006;

Unitatea de constructii montaj va executa lucrãrile de montaj pe bazã coventie de lucrãri si program de lucrãri încheiat cu unitatea de exploatare;

Cu privire la siguranța în exploatare a instalatiei:

Protectia contra atingerilor directe şi indirecte

- s-au prevăzut prize de legare la pământ de cel mult 4 ohmi. La realizarea acestora se vor respecta prevederile standardelor în vigoare  (STAS 12604/87).

- elementele metalice care in mod normal nu sunt sub tensiune dar  pot intra in mod accidental  sub tensiune ,vor fi legate la nul si nulul la priza de pamant.

Montare panouri/inscriptionari specifice privind interzicerea accesului sau a atingerii:

- stalpii de iluminat public vor fi inscriptionati pentru identificare si securitate. Forma si dimensiunile inscriptionarilor vor fi conform STAS 297/1-88, STAS 297/2-92 si PE 127.

Planul de securitate si sanatate

Pentru eliminarea si/sau diminuarea riscurilor de accidentare si imbolnavirilor profesionale se vor respecta prevederile HG nr.1146/30.08.2006 cu privire la utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de protectie.

Pe timpul executarii lucrarilor prevazute in prezentul proiect, conform H.G.300/2006 art.17 corelat cu art.19 si 20 din aceeasi hotarare se vor respecta urmatoarele masuri de prevenire a riscurilor care pot apara in timpul activitatilor pe santier:

Masuri generale de organizare

- Executarea lucrarilor de constructii – montaj si verificarile instalatiei electrice, atat la punerea in functiune cat si cele periodice, se vor face de catre unitati autorizate si specializate in acest sens.

- Pe toata durata de timp necesara executarii lucrarilor de constructii – montaj si probelor pentru punerea in functiune, precum si cu ocazia verificarilor periodice sau a efectuarii reviziilor si reparatiilor, atat constructorul cat si verificatorul sau beneficiarul vor utiliza numai echipamente tehnice certificate din punct de vedere al securitatii muncii, iar aparatura utilizata pentru efectuarea diferitelor masuratori va fi verificata metrologic, etalonata si calibrata conform prevederilor legale in vigoare.

- Instructajul de securitate a muncii va fi complectat cu Instructiunile proprii de securitatea muncii, precum si cu orice alte prevederi legale in vigoare din domeniul protectiei muncii.

Identificarea riscurilor

Pe timpul lucrarilor vor fi prezenti sau pot sa apara urmatorii factori de risc de accidentare si inbolnavire profesionala:

- cadere la acelasi nivel;

- cadere de la inaltime;

- cadere obiecte de la inaltime;

- prinderea, lovirea sau strivirea de catre echipamente tehnice actionate mecanic sau manual;

- prinderea, lovirea sau strivirea de catre mijloace de transport

- prinderea, lovirea sau strivirea de catre obiecte sau materiale manipulate manual sau mecanizat;

- contact cu curent electric (atingere directa / indirecta si chiar tensiune de pas);

- contact cu suprafete sau corpuri fierbinti (T>+55(C) sau foarte reci (T<-20(C), precum si cu flacara deschisa;

- contact cu substante toxice (vopsire, sudura / lipire etc.)

- expunerea la climat necorespunzator (umiditate relativa > 80%, curenti de aer, temperaturi atmosferice >+30(C sau <-5(C);

- alte riscuri (posibile incendii, stres, relatii neprincipiale etc.).

Colaborare beneficiar/antreprenori/subantreprenori

Beneficiarulva incheia cu executantul (constructorul) un protocol-anexa la contract, in care se va delimita suprafata pe care se executa lucrarile, pentru care raspunderea privind asigurarea masurilor de securitate a muncii revine executantului, si se vor specifica conditiile necesare a fi respectate de executant. In principiu, daca nu se va conveni altfel prin conventia dintre constructor – beneficiar (inclusiv prin protocolul citat mai sus), masurile privind securitate a muncii revin:

- constructorului (executantului) pe timpul montajului si probelor;

- constructorului si beneficiarului investitiei pe timpul receptiei la terminarea lucrarilor / punerea in functiune;

- beneficiarului pe timpul exploatarii si intretinerii instalatiilor electrice care fac obiectul prezentului proiect.

### MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Unitatile de executie a lucrarilor de constructii si instalatii au urmatoarele responsabilitati principale:

- sa ia toate masurile necesare pentru protectia contra incendiilor la organizarea santierelor si pe parcursul executarii lucrarilor;

- sa asigure cunoasterea si respectarea de catre intregul personal din subordine, a normelor si masurilor de prevenire si stingere specifice activitatii si a locurilor de munca in care executa lucrari;

- inainte de inceperea lucrului, seful de formatie va face instructajul personalului muncitor, atat referitor la executarea lucrarilor propuse cat si din punct de vedere al masurilor de prevenire si stingere a incendiilor;

- folosirea numai a personalului calificat pentru lucrarile respective si verificarea insusirii masurilor de prevenire a incendiilor;

- sa nu execute alte lucrari decat cele stabilite, sa nu intervina la instalatii sau utilaje in functiune si sa nu paraseasca locul de munca fara stirea sefului de echipa.

In cazul lucrarilor executate in spatii in exploatare sau unde exista instalatii in functiune, se incheie o conventie intre executant si cel ce exploateaza spatiul sau instalatiile in functiune, privind conditiile de lucru care  trebuie asigurate pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Conventia constituie clauza contractuala anexa la contract si parte integranta din acesta, prin care se stabilesc in principal urmatoarele:

- delimitarea ariei in care se executa lucrarile si unde raspunderea pentru asigurarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor revine executantului; stabilirea si delimitarea in incinta investitorului a cailor de acces si interventie in caz de incendiu la aria delimitata;

- masurile de prevenire si stingere a incendiilor, precum si dotarea corespunzatoare pentru asigurarea securitatii depline impotriva incendiilor pe care investitorul trebuie sa le asigure pe timpul executarii  lucrarilor atunci cand nu poate fi delimitata aria respectiva;

- instruirea personalului executant asupra regulilor si masurilor specifice de prevenire si stingere revine investitorului;

- conditiile si masurile de prevenire si stingere a incendiilor pe care trebuie sa le asigure investitorul, in cazul in care solicita interventia constructorului, pentru a face fata unor situatii care pericliteaza functionarea spatiilor sau instalatiilor.

Patronii si respectiv consiliile de administratie ale unitatilor care executa lucrari de constructii au obligatia de a organiza procesul de munca si activitatea de prevenire si stingere a incendiilor, la nivel corespunzator, care sa asigure calitatea  constructiilor si securitatea personalului angajat, in acest sens avand urmatoarele raspunderi principale:

- sa asigure conditiile necesare pentru indeplinire la timp a masurilor si sarcinilor de prevenire si stingere a incendiilor precum si dotarea cu mijloace de protectie impotriva incendiilor;

- sa asigure prevenirea si stingerea incendiilor pe durata desfasurarii activitatii la lucrarea contractata.

Beneficiarul are obligatia de a reglementa utilizarea focului deschis (sudura, taiere cu flacara si lipirea metalelor, etc), in acest scop imputerniceste prin decizie scrisa, persoanele care au dreptul sa emita permis de lucru cu foc si sa  stabileasca sectorul de activitate in care acestia isi exercita aceasta obligatie;

- sa stabileasca locurile unde este permis fumatul, precum si  masurile ce trebuie luate pentru amenajarea acestora:

- sa asigure alarmarea fortelor de interventie propri si la nevoie a pompierilor civili sau militari, aducand toate aceste masuri la cunostinta executantului.

Maistrul si ceilalti conducatori ai executantului au obligatia sa organizeze desfasurarea activitatii in deplina siguranta pe locurile de munca de pe santier, fiind raspunzatori pentru respectarea regulilor de prevenire si stingere si au urmatoarele obligatii:

- sa mentina in stare operativa organizarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor  pe locurile de munca si sa asigure instruirea personalului din subordine;

- sa asigure prezenta personalului  stabilit sa actioneze in caz de incendiu,luand masuri de inlocuire a celui lipsa si de instruire a inlocuitorului asupra sarcinilor ce ii revin;

- sa execute nemijlocit instructajele periodice cu personalul din subordine;

- sa asigure supravegherea permanenta a respectarii normelor de prevenire si stingere pe timpul executarii lucrarilor cu foc deschis sau a altor operatiuni periculoase, sa le interzica in locuri cu pericol de incendiu sau atunci cand nu se respecta in totalitate prevederile normelor stabilite in acest scop;

- sa controleze la sfarsitul programului de lucru daca s-au luat toate masurile de prevenire si stingere a incendiilor specifice locului de munca respectiv.

#### Seful de echipa al executantului raspunde de respectarea masurilor de prevenire si stingere avand urmatoarele obligatii principale:

- sa execute lucrarile incredintate in conformitate cu documentatia de executie;

- sa nu execute nici un fel de improvizatii sau lucrari pentru care nu sunt stabilite masuri de prevenire si stingere a incendiilor;

- cand lucreaza in incinta investitorului, este obligatorie respectarea regulilor de

- prevenire si stingere a incendiilor stabilite de acesta.

Tabel 5 NTE007/08/00		Distanţe minime între cabluri pozate în pământ şi diverse reţele,

construcţii sau obiecte

| Nr. crt. | Denumirea reţelei, construcţiilor sau obiectelor | Distanţa minimă (m) | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | În plan orizontal (apropieri) | În plan vertical (intersecţii) |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Conducte, canale | Apă şi canalizare | 0,5 *) | 0,25 | *) La adâncimi peste 1,5 m distanţa minimă este de 0,6 m |
| 2 |  | Termice | Cu abur | 1,5 | 0,5 | Distanţele se măsoară până la marginea canalului termic. Ele pot fi reduse cu 50% cu măsuri de protecţie termică a cablului (de ex. Prin montarea în tub la intersecţii sau prin reducerea încărcării în situaţii de apropieri) |
|  |  |  | Cu apă fierbinte | 0,5 | 0,2 |  |
| 3 |  | Lichide combustibile | 1,0 | 0,5 *) | *) Distanţa poate fi redusă până la 0,25 m, în cazul protejării cablului în tuburi pe toată lungimea intersecţiei plus câte 0,5 m pe fiecare parte. |
| 4 |  | Gaze | 0,6 *) | 0,25 **) | *) În cazul protejării cablurilor în tuburi, distanţa se măreşte la:-1,5 m, în cazul conductelor de gaze pentru presiune joasă, intermediară sau redusă -2 m, în cazul conductelor de gaze pentru presiune medie. **) De regulă, conducta de gaze deasupra. În caz contrar, fie conducta, fie cablul (de regulă, ultima instalaţie care se pozează) se introduce în tub de protecţie pe o lungime de 0,8 m de fiecare parte a intersecţiei. Tubul va fi prevăzut la capete cu răsuflători conform normativului 16. Unghiul minim de traversre 60°. |
| 5 | Fundaţii de clădiri | 0,6 | - | Cu condiţia verificării stabilităţii construcţiei |
| 6 | Arbori (axul acestora) | 1,0 | - | Se admite reducerea distanţei cu condiţia protejării cablurilor în tuburi. |
| 7 | LEA | ( 1 kV | 0,5 | - | Distanţa se măsoară de la marginea stâlpului sau fundaţiei. |
| 8 |  | 1 ÷ 20 kV | neutru izolat sau tratat | 1,0 | - | Distanţele se măsoară de la conductorul extrem al LEA (prolecţia pe orizontală). Pentru cablurile de comandă – control şi de telemechanică, precum şi pentru adoptarea unor distanţe mai reduse se vor face calcule de influenţă. |
| 9 |  | 110 ÷ 400 kV | neutru legat la pământ | 5,0 | - |  |
| 12 | Drumuri | 0,5 *) | 1 **) | *) Măsurată de la bordură spre trotuar (în localităţi) sau de la ampriză spre zona de protecţie (în afara localităţilor) | **) Măsurată în axul drumului; tubul de protecţie va depăşi bordura, respactiv ampriza, cu cca 0,5 m -Unghiul minim de traversare 60° (recom. 75° - 90° ) |
| 13 | Cabluri electrice (inclusiv tracţiune urbană şi telefonie) | *) | 0,5 **) | *) A se vedea tabelul 4. | **) Se admite reducerea până la 0,25 m cu condiţia protejării mecanice a cablului tarversat, pe o distanţă de 0,5 m de o parte şi de alta a traversării. |

Modul de elaborarea a ofertei:

Oferta va cuprinde: Propunerea tehnica, propunerea financiara si formularele completate.

-Propunerea technica : o descriere a activitatiilor ce urmeaza sa fie executate de catre operatorul economic in vederea realizarii viitorului contract.

-Oferta financiara : formularul de oferta cu anexa

-formularele nr.1,2, 3 anexate caietului de sarcini se cer completate

Dispozitii finale

Cerintele specificate in prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind cerinte minime.

Nu se accepta oferta alternativa.

| Elaborat, Orban Melinda Compartimentul achizitii publice |  |
| --- | --- |